SHIRAYTM 施锐 多位磁力搅拌器（不带加热）
MS 6001 D / MS 6006 D

上海施锐专业生产MS系列磁力搅拌器，他们具有搅拌、加热、恒温、多工位、双向搅拌、大功率等功能，能满足用户的不同需要，主要依出口日韩、欧美等国家、适用于各个化工、食品、制药、医疗、大学等检测、研发实验室领域。

MS 6001D多位磁力搅拌器有六个搅拌位，并可同时使用，也可单独使用，一个调速旋钮同时控制六个搅拌位，确保每个工位速度的一致性。MS 6006 D多位磁力搅拌器同样也有六个搅拌位，分别可独立控制每个工位转速，且通过独立开关可切换显示出每个工位的转速数值。

特点

·数字显示，控制样品粘度变化搅拌

·旋钮调节，显示设定值与实际值

·微电脑控制技术，粘度不断变化的情况下，转速保持恒定

·直流电机驱动，确保在粘度较高的情况下，安静平稳运行

·不锈钢工作面，坚固耐用，耐化学试剂腐蚀

·1,4,6三种搅拌位的型号可供选择，搅拌位速度调节同时或独立控制

技术参数

| 型号 | MS 6001 D | MS6006 D |
| --- | --- | --- |
| 单位最大搅拌量（H2O） | 1500ml | 1500ml |
| 最多搅拌位数 | 6 | 6 |
| 控制方式 | 同时控制 | 独立控制 |
| 转速范围 | 55-1700 rpm | 55-1500 rpm |
| 转速精度 | ±10 rpm | ±10 rpm |
| 转速显示 | LED | LED |
| 电机功率 | 72W | 60W |
| 搅拌台尺寸 | 420×280mm | 420×280mm |
| 搅拌台材质 | 不锈钢SUS304 | 不锈钢SUS304 |
| 电机类型 | 无刷直流 | 无刷直流 |
| 外尺寸 | 420×280×90mm | 420×280×90mm |
| 总重量 | 9.4kg | 9.2kg |
| 电压要求 | AC 220-240V ,50/60Hz | AC 220-240V ,50/60Hz |

订货信息

| 订货号 | 描述 |
| --- | --- |
| 89892012 | MS 6001 D六位磁力搅拌器（无加热），圆柱型搅拌子6支，搅拌子取出器1支，电源线，操作说明书 |
| 89892014 | MS 60016D六位磁力搅拌器（无加热），圆柱型搅拌子6支，搅拌子取出器1支，电源线，操作说明书 |